| SECTION 09545/09 54 00 CURVATURAMC Système courbé tridimensionnel |  | Spécifications des produits |
| --- | --- | --- |

- GÉNÉRALITÉS

DOCUMENTS CONNEXES

Les dessins et les modalités générales du contrat, y compris les dispositions générales et complémentaires et les sections du devis de la division 1 s'appliquent à la présente section.

RÉFÉRENCES

ASTM C635, Standard Specification for the Manufacture, Performance, and Testing of Metal Suspension Systems for Acoustical Tile and Lay-in Panel Ceilings.

ASTM C636, Standard Practice for Installation of Metal Ceiling Suspension Systems for Acoustical Tile and Lay-In Panels.

CISCA Ceiling Systems Installation Handbook.

Haute teneur en matières recyclées (HRC) – Classé comme un produit contenant plus de cinquante pour cent de matières recyclées totales. Les matières recyclées totales reposent sur la quantité de matières recyclées après consommation et avant consommation (après utilisation dans l'industrie) que contient le produit, conformément aux directives de la FTC.

SOMMAIRE

Cette section comprend les tés rigides, linéaires et curvilinéaires.

Les sections connexes portent sur les éléments suivants :

Division 9 – Section 09250 – Panneaux de gypse

Division 9 – Section 09511 – Panneaux de plafond acoustiques

Division 15 – Système mécanique

Division 16 – Système électrique

SOUMISSIONS

Échantillons : Soumettre les données aux fins d'examen de la couleur de finition et de l'apparence des tés principaux et des tés secondaires, des panneaux de remplissage et, si elle est prescrite, de la garniture en option du système de suspension.

Plans d'exécution :

L'entrepreneur doit fournir le plan de réflexion du plafond et la section à travers les hauteurs : Soumettre la disposition du système de suspension de plafond afin d'indiquer les modules de plafond.

Dessins de l'assemblage : Indiquer la dimension des modules, la fixation des accessoires et l'installation des composants connexes.

Données du fabricant :

Détails du système : Soumettre la documentation descriptive ou les dessins standard du fabricant montrant les détails du système et indiquant clairement les conditions du projet et les directives d'installation du fabricant.

Tableau des couleurs : Soumettre un échantillon du tableau des couleurs standard ou un assortiment de choix de couleurs du fabricant aux fins d'approbation.

Matériaux aux fins d'entretien : Fournir _____ % de la quantité de composants CURVATURA.

LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Livraison des matériaux : Les matériaux doivent être livrés dans leur emballage d'origine fermé portant clairement la marque du fabricant, la description de l'article, le numéro de spécification, le type et la classe, le cas échéant.

Inspection : Inspecter immédiatement les matériaux livrés, présenter les réclamations pour les dommages causés lors du transport et commander les matériaux de remplacement, au besoin.

Entreposage : Entreposer de manière à éviter la déformation, les éraflures ou autre dommage. Éviter que l'entreposage nuise aux autres travaux ou que ces derniers nuisent à l'entreposage ainsi que toute autre condition de travail défavorable due aux emplacements ou aux méthodes d'entreposage.

Manutention : Manipuler les produits de manière à éviter tout gauchissement, distorsion ou autre dommage matériel.

ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Qualifications de l'installateur : L'installateur doit posséder une expérience satisfaisante dans l'installation de systèmes de suspension de plafond.

Exigences des organismes de réglementation : Codes du bâtiment et règlements des autorités compétentes.

Maquettes : Avant d'installer le système courbé tridimensionnel, fabriquer des maquettes correspondant à chaque forme de construction et à chaque fini requis afin de vérifier les choix qui ont été faits au moment de la soumission des échantillons et afin de démontrer les effets esthétiques et les qualités des matériaux et de l'exécution. Fabriquer des maquettes qui répondent aux exigences suivantes, en utilisant les matériaux indiqués pour les travaux achevés :

Fabriquer les maquettes qui correspondent à l'emplacement et aux dimensions indiqués, ou, si ces éléments ne sont pas indiqués, selon les directives de l'architecte.

Informer l'architecte sept jours à l'avance des dates et des heures pendant lesquelles les maquettes seront fabriquées.

Démontrer la gamme proposée d'effets esthétiques et l'exécution.

Obtenir l'approbation de l'architecte au sujet des maquettes avant d'entamer la construction du système suspendu tridimensionnel.

Au cours de la construction, ne pas remanier les maquettes afin de pouvoir s'en servir comme référence au moment d'évaluer les travaux achevés.

Démolir les maquettes et les mettre au rebut lorsque l'instruction en est donnée.

Les maquettes approuvées peuvent être intégrées aux travaux achevés lorsqu'elles n'ont pas été remaniées au moment de l'achèvement substantiel des travaux.

Delete below if work of this Section is not extensive or complex enough to justify a pre-installation conference. If retaining, coordinate with Division 1 Section "Project Meetings."

Conférence préalable à l'installation : Tenir une conférence sur le chantier pour se conformer aux exigences de la division 1, section « Réunions de projet ».

CONDITIONS DU PROJET

Conditions existantes : (inclure les exigences particulières des travaux de modification pour le projet).

Coordination avec d'autres travaux :

Généralités : Coordonner avec les autres travaux supportés par le système ou le traversant.

Travaux mécaniques : Avant l'installation, les conduits au-dessus du système de suspension doivent être installés et l'équipement permanent de chauffage et de climatisation doit être en fonction.

Travaux électriques : L'installation des conduits au-dessus du système CURVATURA doit être terminée avant l'installation des éléments du système de suspension.

Protection :

Personnel : Appliquer les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité pendant la manutention et l'installation de tous les produits et systèmes; le personnel doit prendre les précautions nécessaires et porter l'équipement de protection individuel correspondant à la situation. Lire les fiches signalétiques sur les produits et les documents qui se rapportent aux produits pour prendre connaissance de renseignements importants avant l'installation. L'entrepreneur assume l'entière responsabilité de toutes les questions liées à la sécurité du personnel pendant et après l'installation; l'architecte, le rédacteur de devis, le propriétaire et le fabricant s'en remettent à l'entrepreneur à cet égard.

Travaux achevés : Protéger les travaux achevés au-dessus du système de suspension contre tout dommage durant l'installation des éléments du système CURVATURA.

MATÉRIAUX SUPPLÉMENTAIRES

Fournir les matériaux supplémentaires décrits ci-dessous qui correspondent aux produits posés et qui sont emballés dans un revêtement protecteur aux fins d'entreposage et répertoriés grâce aux étiquettes qui décrivent leur contenu.

Système de suspension et matériau de remplissage CURVATURA : Fournir la quantité d'unités complètes équivalente à [%] pour cent de la quantité posée.

PRODUITS

PRODUITS ET FABRICANTS

Produits : Sous réserve du respect des exigences, fournir l'un des produits indiqués pour chaque désignation du calendrier CURVATURA à la fin de la partie 3.

Fabricant : Le système courbé tridimensionnel CURVATURA est fabriqué par USG Interiors, Inc., Chicago, Illinois, États-Unis.

Fabrication :

Tés principaux : Laminés, connexion par agrafes de raccord, trous de tés secondaires et trous de câble de suspension situés à 12 po des extrémités et espacés de 24 po centre à centre (c. à c.).

Tés secondaires : Laminés, extrémités coupées en bout, extrémités en acier haute résistance rivées à la section de l'âme, conception à autoblocage et autopositionnement.

Fini : Processus standard de nettoyage et de finition du métal du fabricant visant à obtenir la couleur choisie.

Matières recyclées :

Panneaux de remplissage : Haute teneur en matières recyclées (HRC), au moins 90 %.

Systèmes de suspension et garniture : Teneur en matières recyclées d'au moins 25 %.

SYSTÈME COURBÉ TRIDIMENSIONNEL

Caractéristiques du système courbé tridimensionnel : Respecter les exigences indiquées dans le calendrier Curvatura à la fin de la partie 3.

SYSTÈMES DE SUSPENSION EN MÉTAL

Norme en matière de système de suspension en métal : Fournir les systèmes de matériaux et de finis pour les suspensions en métal standard du fabricant indiqués qui respectent les exigences appropriées de la norme ASTM C 635. Éléments de suspension conçus pour supporter les panneaux de remplissage et la garniture.

Composants du système de suspension :

Généralités : Le système de suspension doit correspondre à CURVATURA (choisir un élément) (Standard) (Elite); la couleur de la suspension doit être (indiquer la couleur choisie).

Tés secondaires de 2 pi pour le système bidirectionnel ou barres stabilisatrices de 4 pi c. à c. avec des tés secondaires aux extrémités des rangées lorsque le système utilisé est unidirectionnel.

Remarque au sujet des spécifications : Câble de suspension : Étant donné que le système CURVATURA est décoratif et comprend souvent des panneaux translucides, se reporter au paragraphe 3.3 D.3 pour connaître les options de câbles de suspension et consulter les agents locaux du bâtiment.

Segments courbés du té principal CURVATURA

Tés concaves (la longueur de la face du treillis est concave) (CHOISIR UNE largeur de face) 1 1/2 po de hauteur sur 15/16 po de largeur de face avec un bourrelet de 1/2 po sur 1/4 po, ou 9/16 po de largeur de face avec un retrait de 5/32 po et un bourrelet de 3/8 po sur 3/16 po, des trous de té secondaire espacés de 24 po c. c., des languettes de fixation de panneau intégral et une plaque de jonction de té principal. Séquence de code génétique selon le paragraphe 3.5A.

Tés convexes (la longueur de la face du treillis est convexe) (CHOISIR UNE largeur de face) 1 1/2 po de hauteur sur 15/16 po de largeur de face avec un bourrelet de 1/2 po sur 1/4 po, ou 9/16 po de largeur de face avec un retrait de 5/32 po et un bourrelet de 3/8 po sur 3/16 po, des trous de té secondaire espacés de 24 po c. à c., des languettes de fixation de panneau intégral et une plaque de jonction de té principal. Séquence de code génétique selon le paragraphe 3.5A.

Options de remplissage flexible :

1. (Choisir un élément) dimensions nominales de 2 pi x 2 pi ou de 2 pi x 6 pi en aluminium perforé, couleur ________. Motif de perforation no _______

Remarque au sujet des spécifications : Les types de panneau de remplissage en option sont les suivants, sauf indication contraire :

Aluminium plein

DIAMONDFLEX

TRANSLUCIDES (LEXAN OU PLASTIQUE RENFORCÉ)

Accessoires

Agrafes de fixation murale

FGB, coussin isolant de fibre de verre en sac en polyéthylène de 2 pi x 2 pi x 1 po

Profilé mural GWM9 de 12 pi x 9/16 po x 1 1/2 po; couleur s'harmonisant au système de suspension.

Option de garniture CURVATURA – sections de garniture en acier de 2 1/4 po de hauteur s'harmonisant à chaque segment de té principal afin d'offrir un périmètre fini. Le code génétique de la garniture CURVATURA est de s'harmoniser à chaque segment de té principal afin d'offrir un périmètre fini. La couleur de garniture choisie est __________.

EXÉCUTION

EXAMEN

En présence de l'installateur, examiner les substrats et l'ossature portante sur lesquels les profilés décoratifs suspendus se fixent ou sont aboutés pour vérifier la conformité aux exigences formulées dans la présente section et dans d'autres sections qui ont une incidence sur l'installation et sur l'ancrage du plafond, et d'autres conditions qui ont une incidence sur le rendement des profilés décoratifs suspendus.

Ne procéder à l'installation qu'une fois que les conditions insatisfaisantes ont été corrigées.

PRÉPARATION

Coordination : Fournir des dispositions pour les ancrages préscellés, les agrafes et les autres ancrages pour plafond pour lesquels la méthode d'installation est décrite dans d'autres sections.

Vérifier les dimensions sur le chantier avant de commencer l'installation. Se conformer à la disposition illustrée dans les plans de plafond réfléchi.

INSTALLATION

Référence relative aux normes : Poser les éléments conformément à la norme C636 de l'ASTM, aux normes d'installation de la CISCA, et aux autres exigences du code pertinentes.

Référence relative au fabricant : L'installation doit être conforme aux directives courantes du fabricant.

Référence relative aux dessins : Poser les panneaux conformément aux dessins d'atelier approuvés et localiser le plafond conformément aux dimensions du té principal par rapport aux hauteurs.

Fils de suspension :

Espacement : Espacer les câbles de suspension sur les tés principaux aux autres trous de té secondaire (à un maximum de 48 po c. à c.). Fixer les crochets directement à la structure du dessus, au besoin. Les câbles doivent être d'aplomb.

Restrictions : Ne pas attacher les fils à un équipement mécanique ou électrique, aux conduites ou à tout autre équipement se trouvant au-dessus du plafond.

Qualité d'exécution des travaux : Étant donné que le système CURVATURA est décoratif et comprend souvent des panneaux translucides, il faut veiller à ce que tous les câbles de suspension soient droits et d'aplomb, à ce que les enroulements de câble soient bien tendus et que les câbles de suspension ne soient pas pincés. Après avoir obtenu une approbation locale, on peut envisager l'utilisation de fil recuit noir de calibre 18 ou de fil en acier inoxydable de calibre 18 pour obtenir une apparence plus nette.

Accessoires : Installer les accessoires nécessaires pour répondre aux exigences du projet.

NETTOYAGE

Suspension : Retirer le matériau de remplissage et si cela est nécessaire, nettoyer à l'aide d'un produit de nettoyage commercial non solvant.

Débarrasser immédiatement les panneaux de toute substance corrosive ou chimique pouvant endommager les finis peints (p. ex. la colle à papier peint).

Faire des retouches sur les égratignures et les taches ou remplacer les parties endommagées des éléments du système quand les retouches ne sont pas possibles.

Peinture : L'application d'une couche de peinture supplémentaire sur les éléments de suspension doit être effectuée à l'aide d'une peinture à solvant de qualité et celle-ci doit être appliquée conformément aux recommandations du fabricant.

Enlèvement des débris : Enlever tous les débris résultant des travaux décrits dans la présente section.

CALENDRIER CURVATURA

Système de suspension préformé, préfini et courbé verticalement et matériau de remplissage indiqué, comprenant les tés principaux courbés et droits comme l'indique la description du système, ainsi que des tés secondaires droits s'emboîtant pour former les éléments suivants : (Choisir un élément) modules bidirectionnels de 2 pi x 2 pi courbés vers le haut (concaves), vers le bas (convexes) ou ondulés (vagues), ou modules unidirectionnels de 2 pi x 6 pi courbés vers le haut (concaves), vers le bas (convexes) ou ondulés (vagues). Ces tés principaux courbés correspondent aux combinaisons des 36 composants distincts suivants :

| Angle en arc | 10_ (5 tés secondaires) No de pièce | 8_ (4 tés secondaires) No de pièce | 6_ (3 tés secondaires) No de pièce | 4_ (2 tés secondaires) No de pièce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90° Concave | 10A | 8A | 6A | 4A |
| 90° Convexe | 10B | 8B | 6B | 4B |
| 60° Concave | 10C | 8C | 6C | 4C |
| 60° Convexe | 10D | 8D | 6D | 4D |
| 45° Concave | 10E | 8E | 6E | 4E |
| 45° Convexe | 10F | 8F | 6F | 4F |
| 30° Concave | 10G | 8G | 6G | 4G |
| 30° Convexe | 10H | 8H | 6H | 4H |
| Droit | 10S | 8S | 6S | 4S |

Les systèmes CURVATURA sont prescrits de la manière suivante :

Formes conçues à partir des courbes standard.
N'importe quelle forme conçue à partir des 36 segments de té principal standard et prescrits par le code génétique CURVATURA. La largeur est prescrite par tranches de deux pieds.

Par exemple : le té principal no 10A qui se connecte au té principal no 6B, qui se connecte au té principal no 4A, qui se connecte au té principal no 10 B correspond à CURVATURA.

Code génétique no 10A, 6B, 4A, 10B.

Code génétique du système CURVATURA (   ) x largeur (   ) des modules fabriqués par USG Interiors, Inc. : Couleur de la suspension (    ), remplissage flexible (aluminium lisse), (aluminium perforé) (motif no   ) (couleur     ), treillis (laiton ou acier inoxydable), LEXAN GE TRANSLUCIDE couleur (   ) FRP (lisse, ondulé), métal anodisé DIAMONDFLEX (ajouré, croisé) couleur (   ), (avec garniture) (sans garniture).

Note à l'architecte : Au moment de prescrire les éléments CURVATURA, veuillez vous assurer de bien indiquer les dimensions de l'élévation environ tous les 8 pieds le long de la vague afin d'aider l'entrepreneur à mieux localiser votre plafond.

FIN DE LA SECTION 09545

**************************************************************************
Le contenu des présentes est destiné à être utilisé comme document de référence du produit par les architectes, les ingénieurs, les autres designers professionnels, les entrepreneurs, les agents responsables des codes du bâtiment ou les autres corps de métier de l'industrie de la construction compétents intéressés par la sélection, la rédaction de devis et l'utilisation des produits fabriqués par les filiales de USG Corporation. Il est destiné exclusivement à servir de soutien technique lié à la vente et à l'utilisation de nos produits.

Ces documents peuvent être imprimés ou transférés électroniquement au besoin par l'utilisateur. La modification de ces documents incombe uniquement au designer professionnel. Toute reproduction ou réutilisation non autorisée du contenu du présent document constitue une violation des lois.

**************************************************************************