CGC, Oakville, Ontario 		 Données techniques Paraline PlusMC DONN®

Tél. : 1-800-387-7920

Spécifications – Section 09545

REMARQUE À L'INTENTION DU RÉDACTEUR : Cette section comprend un système de plafond suspendu ou de soffite, SYSTÈME DE PLAFOND À PROFIL de 3 po x 1 po PARALINE PLUS DONN.  Ce système peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur.

- GÉNÉRALITÉS

  - Contenu de la section

REMARQUE À L'INTENTION DU RÉDACTEUR : Énumérer les types génériques importants de produits, de travaux ou d'exigences.  Cette énumération ne doit pas inclure la procédure, le processus, le travail préparatoire ou l'ajustement final et le nettoyage.  Les énoncés doivent être brefs.

.1	Système de suspension.

.2	Système de plafond métallique linéaire.

.3	Dispositifs d'insertions, fermetures et autres accessoires.

  - Produits fournis, mais non installés dans la présente section.

REMARQUE À L'INTENTION DU RÉDACTEUR : Énumérer les produits qui sont seulement fournis dans la présente section, mais qui peuvent être installés selon d'autres sections.  Quand les produits doivent être installés « par des tiers » (en dehors du contrat), ou que les installations ne sont « pas dans le contrat », ils sont considérés comme étant installés « par le propriétaire ».  Il est essentiel de veiller à ce que les énoncés et les exigences réciproques soient compris dans les sections indiquées.

Lorsque les installations sont effectuées par le propriétaire, il serait approprié de faire mention de l'installation à la division 1, section 01010 – Sommaire des travaux, (travaux selon d'autres contrats ou articles fournis par le propriétaire), là où les clauses peuvent inclure des dispositions.

.1	Section (______-______) : Installation des ancrages de fixation aux (______).

.2	Section (______-______) : Luminaire relatif au système de plafond métallique linéaire.

.3	Section (______-______) : Appareil de ventilation relatif au système de plafond métallique linéaire.

  - Produits fournis, mais non installés dans la présente section.

REMARQUE À L'INTENTION DU RÉDACTEUR : Énumérer les produits qui sont seulement installés dans la présente section, mais qui peuvent être fournis selon d'autres sections.  Quand les produits doivent être fournis « par des tiers » (en dehors du contrat), ou que les produits ne sont « pas dans le contrat », ils sont considérés comme étant fournis « par le propriétaire ».  Il est essentiel de veiller à ce que les énoncés et les exigences réciproques soient compris dans les sections indiquées.

Lorsque les produits sont fournis par le propriétaire, il serait approprié de faire mention des produits dans la division 1, section 01010 – Sommaire des travaux, (articles fournis par le propriétaire), là où les clauses relatives à la disposition peuvent être incluses.

.1	Section (______-______) : Installation relative au système de plafond métallique linéaire.

1.4	Sections connexes

REMARQUE À L'INTENTION DU RÉDACTEUR : Limiter cet article aux sections qui auront une incidence directe sur la présente section seulement.

.1	Section (______-______) : Insonorisation.

.2	Section (______-______) : Équipement de circulation d'air.

.3	Section (______-______) : Éclairage.

.4	Section (______-______) : (______).

1.5	Références

.1	ASTM C635 – Standard Specification for Metal Suspension System for Acoustical Tile and Lay-In Panel Ceilings.

.2	ASTM C636 – Recommended Practice for Installation of Metal Suspension System for Acoustical Tile for Lay-In Panels.

  - Description du système

REMARQUE À L'INTENTION DU RÉDACTEUR : Limiter cet article aux énoncés qui décrivent les exigences et les tolérances en matière de rendement ou de conception d'un système complet.

.1	Système : Système (intérieur) et (extérieur) de (plafond) (soffite) métallique linéaire constitué d'un ensemble de poutres, d'insertion de poutres, de sections de garniture et d'un système de suspension.

  - Soumissions

.1	Soumettre (des dessins d'atelier) (et) (des données sur le produit) à la section (01300) (______).

.2	Indiquer sur les dessins d'atelier, la disposition des poutres, les dimensions, l'emplacement des articles à intégrer aux installations, les emplacements des crochets, l'emplacement des composants mécaniques et électriques connexes, (et) (______).

.3	Préparer les dessins de l'assemblage indiquant l'installation complète, notamment les raccords du système de suspension, les détails de changements de niveaux et de changements de motifs, l'installation des composants mécaniques et électriques connexes, (et) (______).

.4	Soumettre les fiches techniques du fabricant sur les profilés, les matériaux, les garnitures et les fermetures de composants.

.5	Soumettre les instructions d'installation du fabricant aux exigences de la section (______).

  - Échantillons

.1	Soumettre les échantillons à l'exigence de la section (01300) (______).

.2	Soumettre (deux) (______) échantillons de petite taille de couleur standard (1,5 po de largeur x 3 po de longueur [38 x 75 mm]) illustrant la couleur et le fini des composants apparents.

  - Maquette

REMARQUE À L'INTENTION DU RÉDACTEUR : Utiliser une échelle de 1.4 pour les ensembles de taille réelle montés et requis en vue de la coordination des travaux, de l'examen de la construction ou de l'essai de l'assemblage.

.1	Construire la maquette conformément à la section (01400) (______).

.2	Placer à l'endroit demandé.

.3	Construire une maquette de (10 m2 [107 pi2]) (______ m2) (______ pi 2) minimum de (chaque type) plafond métallique linéaire, comprenant (un angle intérieur) (et) (un angle extérieur).

.4	La maquette, si elle est acceptée, (peut) (ne peut pas) continuer de faire partie des travaux.

  - Livraison, entreposage et manutention

.1	Livrer les matériaux dans leur emballage d'origine fermé portant clairement le nom du fabricant et la désignation de l'article.

.2	Entreposer dans un emplacement sec protégé des éléments et de manière à éviter la déformation, les égratignures ou autre dommage.

.3	Manipuler les produits de manière à éviter tout gauchissement, distorsion ou autre dommage matériel.

  - Conditions du site du projet

REMARQUE À L'INTENTION DU RÉDACTEUR : Établir les restrictions physiques ou environnementales ou les critères comme la température, les conditions météorologiques, l'humidité, la ventilation et l'éclairage requis pour une installation appropriée de l'application.

Les énoncés concernant les conditions existantes pourraient comprendre des références aux documents dans lesquels se trouvent les renseignements relatifs aux articles comme les structures existantes.

.1	S'assurer que les températures varient entre (16 °C et 29 °C) (65 °F et 80 °F) et que l'humidité relative n'est pas supérieure à 70 % avant le début de l'installation du système de plafond métallique linéaire dans les applications intérieures.  Les applications extérieures doivent être à l'abri des éléments avant le commencement des travaux.

  - Séquence et ordonnancement

REMARQUE À L'INTENTION DU RÉDACTEUR : Énoncer les exigences en matière de coordination des travaux qui doivent être effectués dans une séquence particulière, avec les travaux d'une autre section, ou en même temps.  La séquence particulière ou l'ordonnancement des événements doit être précisé ici

.1	Avant l'installation du système de plafond métallique linéaire, le bâtiment doit être fermé, toutes les fenêtres et les portes extérieures doivent être installées et vitrées et le toit doit être étanche.

.2	Coordonner avec les autres travaux supportés par le plafond ou le traversant, y compris les appareils d'éclairage et les équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation.

.3	S'assurer que les conduits au-dessus du système de suspension sont installés et que le système permanent de chauffage et de climatisation est en fonction.

.4	S'assurer que les conduits au-dessus du système de suspension sont en place avant l'installation du système de plafond métallique linéaire.

.5	Protéger les travaux achevés au-dessus et près du système de plafond métallique linéaire contre tout dommage durant l'installation des composants du plafond.

  - Mesures sur le chantier

.1	Vérifier que les mesures sur le chantier correspondent à celles des (dessins) (dessins d'atelier) (selon les instructions du fabricant).

  - Garantie

REMARQUE À L'INTENTION DU RÉDACTEUR : Décrire la caution de garantie spéciale ou à long terme couvrant la conformité et le rendement des travaux de cette section.  Préciser les garanties à long terme avec caution.

.1	Fournir une garantie d'un an en vertu des dispositions de la section (01740) (______) (et CCDC-2, article 24 des conditions générales).

.2	Inclure une assurance pour la corrosion ou la décoloration du fini de la surface (et) (______).

  - Matériaux supplémentaires

REMARQUE À L'INTENTION DU RÉDACTEUR : Coordonner avec la division 1, section 01700 – Clôture du contrat.

.1	Fournir (______) pour cent de la quantité de poutres, de la suspension et des accessoires.

.2	Les matériaux doivent appartenir au même cycle de production que les matériaux installés.

- PRODUITS

  - Fabricants

.1	Système de plafond métallique linéaire Paraline Plus Donn, CGC Interiors.

  - Matériaux

REMARQUE À L'INTENTION DU RÉDACTEUR : Consulter le sélecteur de couleurs et de finis des fabricants et coordonner les matériaux aux finis.

.1	Acier : ASTM A525, (acier galvanisé à chaud d'extérieur G90), avec fini émail cuit au four ou polyester.

OU

.2	Acier inoxydable : acier inoxydable de type 304, (fini poli lustré) (couleur intégrée brossée).

.3	Aluminium : ASTM B209, avec fini polyester ou émail cuit au four.

.4	Isolation : (______)

  - Éléments

.1	Poutres pleines linéaires : acier profilé de (75 mm [3 po]) (178 mm [7 po]) de largeur sur 25 mm [1 po] de profondeur.

OU

.2	Poutres perforées linéaires : acier profilé de (75 mm [3 po]) de largeur sur 25 mm [1 po] de profondeur.

REMARQUE À L'INTENTION DU RÉDACTEUR : Les poutres perforées linéaires sont disponibles dans des finis peints, standard.

.3	Éléments de suspension :

.1 Support Paralock : acier galvanisé à chaud G90, avec peinture noire mate standard du fabricant et agrafes intégrées pour verrouiller en place les poutres principales.  Équiper le support d'un dispositif d'insertion par cheville à verrouillage positif pour un espacement et une installation précis et rapides sans outils.

.2	Support flexible : acier galvanisé à chaud G90, peinture noire mate standard du fabricant, agrafes intégrées pour verrouiller en place les poutres principales.

.3	Agrafes de montage de surface : agrafes en acier galvanisé fabriquées pour maintenir les supports et fournir un moyen de fixation au mur ou à la surface du plafond, revêtement résistant à la corrosion sur un substrat de phosphate de zinc.

.4	Cales d'écartement Paralock : système de tés de 25 mm (1 po) ou 38 mm (1,5 po) (acier) (aluminium) avec extrémités décalées qui reposent sur des supports et empêchent le gauchissement, ainsi que des extrémités de verrouillage à effet ressort en acier.

  - Accessoires

.1	Configuration standard du fabricant des dispositifs d'insertion faits d'aluminium trempé et durci, au fini noir, afin de les adapter aux espacements de 25 mm (1 po) entre les poutres principales.

OU

REMARQUE À L'INTENTION DU RÉDACTEUR : Utiliser les agrafes de retenue dans les zones où les dispositifs d'insertion de métal ne sont pas utilisés.

.2	Agrafes de retenue (______).

.3	Capuchons d'extrémité : le profil, les matériaux et le fini doivent s'harmoniser à la poutre principale de 3 po.  (Fournir 3 m [10 pi] de capuchon continu d'extrémité dans les mêmes matériaux et le même fini que la poutre principale.)

REMARQUE À L'INTENTION DU RÉDACTEUR : Le capuchon continu d'extrémité doit être utilisé avec les poutres profilées de 178 mm (7 po) et les applications extérieures.

Facultatif pour 3 po.

.4	Fermeture latérale : les matériaux et le fini doivent s'harmoniser à la poutre principale.

.5	Fermeture d'angle : les matériaux et le fini doivent s'harmoniser à la poutre principale.

REMARQUE À L'INTENTION DU RÉDACTEUR : Préciser l'utilisation d'acier G90 pour les applications extérieures.

.6	Raccords : acier fini noir ou blanc, 75 mm (3 po) ou 178 mm (7 po). (Acier galvanisé à chaud G90 dans le même profil que la poutre.)

REMARQUE À L'INTENTION DU RÉDACTEUR : Utiliser 2.4.7 pour Paraline Plus en échelon seulement.

.7	Ensemble de supports à angle : norme du fabricant.

.8	Porte d'accès : une porte relevable, à charnières d'un côté ou de l'autre, fabriquée à partir de composants de systèmes de base, avec des attaches dissimulées, selon la norme du fabricant.

.9	Luminaire :

.1 Appareil d'éclairage monté en affleurement à incandescence Paralite 2000R : avec garnitures d'appareil d'éclairage qui s'harmonisent à la poutre principale en matière de matériau et de fini.

(Simple ou en tandem.)

.2 Luminaire fluorescent Paralite 2000R : avec différentes options de lentille ou de paraplume. (1 luminaire de base ou 2 luminaires de base ou 2 luminaires en tandem.)

REMARQUE À L'INTENTION DU RÉDACTEUR : Préciser la tension et la combinaison de luminaires ou de ballasts requises.

.3 Se reporter à la division 16 pour les détails de raccordement et d'installation ainsi que l'alimentation des luminaires.

.10	Appareil de ventilation : appareil DP-5 Donn avec un débit d'air de 115 pi3/min (54 l/s) à critère de bruit N.C.30 qui doit s'harmoniser à la géométrie du système.  Se reporter à la division 15 pour le raccordement.

.11	Dispositifs de fixation :

.1 Fils de suspension : acier au carbone galvanisé de qualité commerciale, trempé doux, 2,5 mm de diamètre (calibre 10).

.2. Attaches : fil recuit galvanisé souple de 1,6 mm de diamètre (calibre 14).

.3 Dispositifs d'insertion de suspension : type et taille adaptés pour la fixation à la structure du dessus.

.4 Montants de compression (installation extérieure) : taille requise pour supporter la charge du au vent, ajustement de nivelage intégré.

.12	Garniture de mur : norme du fabricant à moins de précisions contraires.

  - Finis

REMARQUE À L'INTENTION DU RÉDACTEUR : Voir la documentation du fabricant pour la sélection des couleurs.

.1	Couleur des surfaces apparentes : (Aurora ([______]), (réfléchissante ([______]), (acier inoxydable ([______]), (Delta ([______]), (Polaris ([______]) (ou Ursa ([______]).

.2	Dispositif d'insertion : (couleur noire), (fini qui doit s'harmoniser aux poutres principales).

  - Fabrication

.1	Poutres principales; sections façonnées selon la largeur spécifiée, bords façonnés pour le verrouillage dans les supports.

.2	Supports Paralock : acier fini noir recouvert de zinc, façonné selon la profondeur et la largeur standard pour s'adapter à la largeur de la poutre principale, tasseaux intégrés pour recevoir les poutres principales et accessoires requis; et un dispositif d'insertion par cheville à verrouillage positif.

.3	Exécution.

  - Examen

.1	Vérifier que les conditions sur le chantier sont acceptables et permettent la tenue des travaux.

.2	S'assurer que les travaux au-dessus du plafond métallique sont terminés, soumis à l'essai et exécutés de manière à ne pas nuire à la disposition et à l'installation du système de plafond métallique linéaire.

.3	Le commencement des travaux signifie l'acceptation des conditions existantes.

  - Préparation

.1	Protéger les zones et les surfaces environnantes de tout dommage ou altération découlant des travaux de cette section.

  - Installation

.1	Installer conformément aux instructions imprimées courantes du fabricant et aux dessins d'atelier approuvés.

.2	Installer les fils de suspension à 1 520 mm (60 po) maximum c. à c., en les fixant directement à la structure du dessus.  Ne pas attacher les fils de suspension à un équipement mécanique ou électrique, aux conduites ou à tout autre équipement se trouvant au-dessus du plafond.

.3	Fournir des fils de suspension supplémentaires et des renforts, le cas échéant, aux endroits où sont installés les appareils d'éclairage ou les unités de ventilation dans le plafond.  Ajuster autour des appareils et des ouvertures au besoin.

REMARQUE À L'INTENTION DU RÉDACTEUR : Pour l'extérieur, préciser 610 mm (24 po) c. à c.

.4	Espacer les supports Paralock de (610 mm [24 po]) (1 219 mm [48 po]) (1 245 mm [49 po]) (1 524 mm [60 po]) c. à c. et au besoin, pour soutenir l'équipement mécanique ou électrique.  Aligner les supports et les mettre à niveau selon la position requise.

REMARQUE À L'INTENTION DU RÉDACTEUR : Utiliser 3.5.5 pour l'application extérieure seulement.

.5	Fixer les montants de compression et les ajuster pour le mouvement et la stabilité.  Communiquer avec l'ingénieur local en structures pour connaître les exigences en matière de charge exercée par le vent.

.6	Installer les cales d'écartement Paralock à 3 048 mm (120 po) c. à c. à l'intérieur et à 1 219 mm (48 po) c. à c. à l'extérieur.

.7	Installer les éléments de poutre et les autres composants de niveau, alignés et affleurants de manière symétrique.

Décaler les joints de 300 mm (12 po) minimum et les aligner.

.8	Installer les joints d'extrémité d'insertion extérieurs pour les abouter sous le support Paralock.

.9	(Abouter étroitement les joints d'extrémité intérieurs.)  (Installer les joints d'extrémité extérieurs avec un espace de 2 mm (3/32 po) pour la dilatation et la contraction.)

.10	Pour les applications extérieures, permettre la dilatation et la contraction thermiques.

REMARQUE À L'INTENTION DU RÉDACTEUR : Faire preuve de prudence dans la spécification des pièces de fermeture entre les éléments extérieurs; le soulèvement dû au vent devient un facteur important.

.11	Installer une fermeture entre les panneaux dans les emplacements (intérieurs) (et) (extérieurs).

.12	Couper les poutres avec précision et ajuster selon les dimensions et les dégagements autour des appareils d'éclairage et des autres articles qui traversent le plafond.  Le cas échéant, utiliser un capuchon d'extrémité pour fermer les poutres.

.13	Renforcer les systèmes de plafond extérieurs pour qu'ils supportent, sans mouvements excessifs, cliquetis ou autres effets néfastes, les forces du vent auxquelles on doit s'attendre dans la zone géographique du projet.

.14	Installer les fermetures, les capuchons d'extrémité et la garniture pour terminer l'ensemble de (plafond) (soffite) métallique linéaire; les joints doivent être affleurants aux endroits où les extrémités sont aboutées.

.15	Fournir des profilés de bord à la jonction d'autres finis de plafond.

.16	Fournir une garniture de mur du périmètre à tous les emplacements à moins de précisions contraires.

.17	Fournir des capuchons (continus) d'extrémité pour les panneaux de plafond métallique linéaire exposés à la vue.  (Les capuchons continus d'extrémité doivent être fixés aux extrémités et à mi-chemin.)

.18	Installer l'isolation au-dessus des panneaux de plafond métallique linéaire.  Ajuster étroitement avec la face (vers le bas) (vers le haut).

.19	Fournir des panneaux d'accès à charnières selon les indications et les exigences pour permettre l'accès aux services mécanique et électrique.

.20	Finir les supports et les bandes linéaires pour permettre un espace de 25 mm (1 po) de largeur aux joints de dilatation du bâtiment.  Utiliser des unités à extrémité fermée.

.21	Fournir et installer un renfort d'angle métallique de chaque côté des joints de dilatation.  La conception doit permettre un mouvement de plus ou moins 25 mm (1 po) et assurer une fermeture visuelle.  Fini (noir) (______).

  - Tolérances de montage

.1	Variation maximale de la position dimensionnée : (6 mm [1/4 po]) (______ mm [______ po]).

.2	Variation maximale de la surface plane : 3 mm (1/8 po) dans 3 m (10 pi) (______ mm [______ po]) dans (______ m [______ pi]).

  - Nettoyage

.1	Nettoyer le chantier conformément à la section (01700) (______) et à l'aide du matériel recommandé par le fabricant de plafonds.

.2	Une fois le travail terminé, enlever rapidement tous les matériaux non utilisés et les débris résultant des travaux décrits dans la présente section.

  - Calendrier

REMARQUE À L'INTENTION DU RÉDACTEUR : Fournir des calendriers quand au moins deux profils ou finis de plafond métallique linéaire font partie du projet.